## Slide 1
面向端侧大模型推理的
HiCache架构适配与缓存调度研究
组内研究方向汇报
2026年10月9日
Notes: 依据组内五板块模板制作。正文为研究背景、研究内容、技术路线、研究基础、预期成果五页。

## Slide 2
研究背景
研究内容
技术路线
研究基础
预期成果
研究背景：同一文档被重复计算
场景：离线工控机反复查询同一份设备手册，问题不同，公共前缀相同。
依据：SGLang论文[4]；HiCache官方设计[5]。
2/7
固定输入模板
系统提示词＋设备手册
＋固定分隔符
问题A
故障码E17如何处理？
问题B
处理后检查哪些传感器？
公共前缀的KV仅需计算一次，问题部分各自继续Prefill。
端侧与云侧的关键差别
无独立GPU：模型权重与活动KV共用RAM。
历史KV在SSD：命中后仍需读取和恢复。
共享CPU与内存带宽：读取可能慢于重算。
核心问题
给定相同token前缀，系统应当直接复用RAM、从SSD加载，还是重新计算？
评价目标：前台请求的首token时间（TTFT），并检查正确性、峰值内存与后台I/O干扰。
Notes: SGLang RadixAttention: https://arxiv.org/abs/2312.07104 。HiCache官方系统设计：https://docs.sglang.io/docs/advanced_features/hicache_design 。本页工控机案例与端侧约束取自本地调研报告第1、5章，属于研究场景。

## Slide 3
研究背景
研究内容
技术路线
研究基础
预期成果
研究内容：CPU-only前缀KV复用与读算选择
先限定单设备、同模型、完全相同的token前缀；手机与跨设备是后续验证对象。
依据：HiCache官方设计[5]；本课题端侧适配分析。
3/7
CPU-only候选数据路径
再次提问
Radix前缀索引
查位置与状态
CPU推理
复用或重算
回答
SSD：历史前缀KV
按需恢复
RAM：活动KV
还需容纳模型和请求
RAM命中直接用；SSD命中比较恢复与重算；未命中则重算。
三个研究任务
1 状态能否正确恢复
实现前缀匹配和KV保存、导入，
用同一输入的logits对照验证。
2 读取何时快于重算
测SSD读取与恢复、CPU Prefill耗时，
同时检查RAM能否容纳所需状态。
3 预取与写入怎样干扰请求
比较等待策略，限制后台写入占用，
观察前台TTFT与I/O竞争。
范围：同设备、同模型、精确前缀KV复用；跨实例和跨设备共享作为后续扩展。
Notes: 左侧为本课题CPU-only候选路径，不表示SGLang HiCache已具备CPU-only推理后端。右侧三项为拟开展的研究任务，不是已经完成的实验。HiCache系统设计：https://docs.sglang.io/docs/advanced_features/hicache_design 。预取策略：https://docs.sglang.io/docs/advanced_features/hicache_best_practices 。正确性与收益边界见本地调研报告第5至6章。

## Slide 4
研究背景
研究内容
技术路线
研究基础
预期成果
技术路线：正确性、读算边界、调度对照
每一步都有可否定条件；上一阶段不成立，就调整方向，不直接叠加复杂策略。
依据：HiCache预取策略[5][6]；IMPRESS[11]；本课题实验方案。
4/7
阶段1：状态正确性
KV导出→恢复→继续推理
阶段2：读算临界点
实测SSD恢复与CPU重算
阶段3：调度对照
预取等待与后台写入预算
实验环节
操纵变量与对照
记录指标
通过条件
恢复正确性
同输入：保存恢复 vs 完全重算
logits差异
状态兼容且输出可继续
读算边界
前缀长度、RAM预算、SSD负载
TTFT、读取字节、峰值RAM
至少存在可重复的获益区间
策略比较
重算／固定等待／有限等待
P50/P95 TTFT、I/O干扰
优于合适的固定基线
若冷恢复始终慢于重算，则停止冷加载调度优化，转向RAM内复用或写入筛选。
Notes: HiCache三类预取停止策略见 https://docs.sglang.io/docs/advanced_features/hicache_best_practices 。IMPRESS：https://www.usenix.org/conference/fast25/presentation/chen-weijian-impress 。表中实验变量与通过条件是本课题拟验证方案，没有实测结论。

## Slide 5
研究背景
研究内容
技术路线
研究基础
预期成果
研究基础：机制梳理完成，实验尚未开始
已经有可复查的文献与架构分析，下一步先核查推理后端的KV导出和恢复接口。
依据：本地调研报告（2026-10-03）；SGLang[4-6]；IMPRESS[11]；Strata[10]。
5/7
已完成
参考资料：核对28项，含25篇论文与3项官方资料。
架构机制：梳理RadixAttention、三级缓存、预取等待与写出约束。
端侧路径：画出RAM复用、SSD恢复和重新计算的选择关系。
尚未完成：后端适配、KV恢复正确性验证和性能实测。
相关研究给出的边界
SGLang
前缀树管理同token前缀的复用[4]
HiCache
把KV延伸到主存与外部存储[5]
IMPRESS
指出磁盘KV也可能不划算[11]
Strata
强调加载与调度应联合考虑[10]
Notes: 本地报告共28条参考文献，其中25篇研究论文、3项官方资料；见报告第1.4节。SGLang：https://arxiv.org/abs/2312.07104 。HiCache：https://docs.sglang.io/docs/advanced_features/hicache_design 。IMPRESS：https://www.usenix.org/conference/fast25/presentation/chen-weijian-impress 。Strata：https://www.usenix.org/conference/osdi26/presentation/xie-zhiqiang 。当前无实验数据。

## Slide 6
研究背景
研究内容
技术路线
研究基础
预期成果
预期成果：给出可验证的端侧缓存收益边界
目标不是预设HiCache一定适合端侧，而是说明哪些条件下复用真正缩短请求时间。
依据：本课题待验证方案；HiCache官方文档[5][6]。
6/7
成果1：可运行原型
同模型、同token前缀的KV保存、恢复与继续推理；通过logits对照验证正确性。
成果2：读算边界
分档测量前缀长度、SSD负载和内存预算下的冷恢复与重算耗时。
成果3：调度比较
与直接重算、尽力复用、等待完成和限时等待进行公平对照。
结果判据
冷恢复更快：进一步验证有限等待、预取和写入预算是否改善TTFT。
冷恢复更慢：转向RAM内复用、在途加载合并或只保存高价值前缀。
Notes: 所有成果都是预期交付，不代表已经实现或实测。对照策略来自 https://docs.sglang.io/docs/advanced_features/hicache_best_practices 。可行性判断和转向条件见本地报告第5.6、6.7章。

## Slide 7
请老师批评指正
希望讨论：目标设备、精确KV复用范围、跨设备共享是否作为后续扩展
Notes: 讨论问题：1. CPU-only工控机能否作为第一阶段目标设备？2. 是否坚持完整前缀KV的精确复用？3. 跨实例/跨设备共享是否放在单设备收益边界之后？