## Slide 1
面向端侧大模型推理的分层KV缓存调度研究
HiCache机制迁移与端侧自适应预取 / 异步写回
第一次组会汇报 · 2026年8月19日
Notes: 建议用时：20秒。
开场只讲一句：本次汇报不把目标设为‘把SGLang搬到手机’，而是判断HiCache的控制思想能否变成端侧可验证的研究问题。
主线：问题来源 → HiCache机制 → 移植边界 → 提出EAHS调度 → 验证路径。
[Sources]
- https://docs.sglang.io/docs/advanced_features/hicache_design
[/Sources]

## Slide 2
研究问题 | 框架机制 | 端侧适配 | 调度算法 | 验证计划
研究问题
研究问题：端侧能否用“存储换计算”降低重复 Prefill？
结论先行：可迁移的是机制；需要重构的是实现；值得研究的是调度。
多轮会话 / Agent / RAG
共享长前缀
高速KV池容量不足
前缀被逐出
重复 Prefill
TTFT 与能耗上升
端侧已有可利用的层次
加速器可见KV池 → LPDDR统一内存 → UFS / SSD持久存储
建议研究主线
Edge-HiCache
+ EAHS联合调度
汇报要回答四件事：为什么要缓存｜HiCache如何调度｜端侧哪里不同｜如何证明算法有效
Notes: 建议用时：50秒。
先给结论，避免听众在前半段不知道你要做什么。
场景限定在存在前缀复用的端侧工作负载：多轮会话、固定系统提示、端侧RAG或Agent。没有复用时，多级前缀缓存没有收益。
这里的‘端侧层次’首先是逻辑层次；在统一内存SoC上，L1/L2可能共享同一片LPDDR，但访问路径、格式和可用容量仍可不同。
[Sources]
- https://docs.sglang.io/docs/advanced_features/hicache_design
- https://www.usenix.org/conference/fast25/presentation/qin
[/Sources]

## Slide 3
研究问题 | 框架机制 | 端侧适配 | 调度算法 | 验证计划
研究问题
KV Cache按“层数 × KV头数 × 上下文长度”线性膨胀
以常见 Llama 3 8B GQA、FP16 KV 为例；数值用于量级说明。
通用公式
Mₜₒₖ = 2 × L × Hₖᵥ × dₕ × b
K与V两份｜L层｜KV头｜每头维度｜每元素字节
2 × 32 × 8 × 128 × 2 B = 128 KiB / token
GQA已经显著减少KV头数，但上下文越长，容量仍线性增长。
上下文容量
8K
≈ 1 GiB
32K
≈ 4 GiB
128K
≈ 16 GiB
直接推论：缓存管理不是“锦上添花”，而是端侧长上下文能否持续运行的容量问题。
Notes: 建议用时：75秒。
公式推导：每层为每个token保存K和V，因此有系数2；每份张量大小是H_kv×d_h×b；再乘层数L。
例子：2×32×8×128×2=131072字节=128KiB/token；8192 token正好约1GiB，32768约4GiB，131072约16GiB。
注意：不同模型、KV精度、滑窗注意力和MLA会改变系数；汇报中要说‘量级示例’，不要说所有7B模型都一样。
[Sources]
- https://ai.meta.com/blog/meta-llama-3/
- https://github.com/meta-llama/llama3/blob/main/llama/model.py
[/Sources]

## Slide 4
研究问题 | 框架机制 | 端侧适配 | 调度算法 | 验证计划
研究问题
前缀命中省下的不只是注意力，还省下前缀全部层的投影与MLP
共享的是连续前缀，因此RadixTree / page才是合适的数据结构。
第 t 轮输入
System Prompt + 历史对话（k tokens，可复用）
新问题（s tokens）
无缓存
计算全部 N=k+s 个token
命中前缀
直接加载前缀KV，只计算后缀 s 个token
近似节省量
线性项：前缀 k 个token的 Q/K/V 投影与 MLP
注意力项：约省下 k(k+1)/2 个因果注意力对
命中必须满足
同模型 / 同权重版本 / 同token序列
位置编码与KV布局兼容
因此：命中收益随前缀长度增加而上升，但是否值得加载，还取决于I/O与前台干扰。
Notes: 建议用时：60秒。
严格说，带缓存的后缀仍要让每个新query访问全部历史key；它省掉的是前缀query对应的所有计算。
因果注意力中，无缓存需要N(N+1)/2个query-key对；缓存前缀k后，只计算t=k+1..N对应的对，差值正好是k(k+1)/2。
这解释了为什么长共享前缀特别适合缓存，也解释了为什么只允许连续前缀命中。
[Sources]
- https://arxiv.org/abs/2312.07104
[/Sources]

## Slide 5
研究问题 | 框架机制 | 端侧适配 | 调度算法 | 验证计划
框架机制
HiCache把RadixAttention扩展为GPU—CPU—外部存储三级KV缓存
L1/L2为实例私有，L3可跨实例共享；核心流程是匹配、预取、写回。
HiRadixTree
连续前缀元数据
L1 GPU / HBM
最快｜最小
直接参与计算
L2 Host DRAM
较快｜较大
本地前缀复用
L3 外部存储
最大｜共享
Mooncake / 3FS / NIXL
请求路径
① L1/L2本地前缀匹配
② 未命中部分查询L3
③ L3→L2预取；L2→L1加载
④ Prefill / Decode执行
⑤ 新KV按策略写回L2/L3
关键：L3元数据不持续同步，命中时实时查询后端。
Notes: 建议用时：70秒。
HiRadixTree每个节点对应连续token span，并记录KV位于L1、L2还是多级同时存在；L3不在本地树中维护精确位置，而是在访问时查询。
HiCache不只是把KV放到CPU：它还统一了外部存储接口，使历史KV能在实例之间复用。
这页只讲总体流程，下一页再展开调度细节。
[Sources]
- https://docs.sglang.io/docs/advanced_features/hicache_design
- https://www.usenix.org/conference/fast25/presentation/qin
[/Sources]

## Slide 6
研究问题 | 框架机制 | 端侧适配 | 调度算法 | 验证计划
框架机制
HiCache的关键不是三级名称，而是“何时读、等多久、何时写”
官方实现采用固定阈值与策略组合，并用独立线程/流隐藏部分数据移动。
预取：L3 → L2
触发：连续L3命中 ≥ 256 tokens（默认）
best_effort：GPU可执行即停止
wait_complete：全部完成再执行
timeout：完成或到时停止（生产推荐）
T = min(Tmax, Tbase + α · nfetch / 1024)
写回：L1 → L2 → L3
write_through：每次访问都写下一层
selective：超过访问阈值才写
write_back：上层驱逐时才写
实现层并行
• 独立 prefetch / backup 后台线程与队列
• 独立 load / write 设备流，合并批量操作
• L2→L1按层加载，与层计算重叠
研究切口：把固定阈值/固定策略，改为端侧在线成本模型驱动的读写联合调度。
Notes: 建议用时：80秒。
预取部分要明确：256 token是官方文档给出的默认触发阈值，不是理论最优值。timeout默认由固定开销、每千token增量和上限构成。
写策略是典型缓存策略：write-through收益稳但I/O大；selective只备份热数据；write-back降低写压力但可能失去跨请求复用机会。
源码层面，HiCache启动独立prefetch和backup线程，GPU↔CPU使用独立load/write stream；写队列会合并操作，加载按层执行。
[Sources]
- https://docs.sglang.io/docs/advanced_features/hicache_design
- https://docs.sglang.io/docs/advanced_features/hicache_best_practices
- https://github.com/sgl-project/sglang/blob/main/python/sglang/srt/managers/cache_controller.py
[/Sources]

## Slide 7
研究问题 | 框架机制 | 端侧适配 | 调度算法 | 验证计划
端侧适配
移植判断：控制思想高度可复用，数据通路与分布式机制必须重写
目标不是让SGLang在手机上原样运行，而是抽取可验证的端侧控制器。
HiCache组成
端侧可复用性
处理方式
原因
Radix前缀元数据 + page粒度
高
保留并轻量化
与硬件弱耦合
get / exists / set 存储接口
高
映射为LPDDR/UFS后端
接口简单
预取终止 + 写策略状态机
高
改为在线自适应
正是算法入口
CUDA kernel / pinned memory / stream
低
按NPU/GPU运行时重写
数据布局强耦合
RDMA共享L3、TP all_reduce、PD解耦
低
单机端侧删除或改造
端侧通常无集群
结论：移植对象 = 元数据、分页、异步状态机、策略接口；不是CUDA/RDMA实现。
Notes: 建议用时：60秒。
这一页回答‘能不能移植’。答案不是简单的能/不能，而是分层判断。
最可复用的是控制面：前缀索引、页粒度、异步操作、存储接口。最不可复用的是数据面：CUDA核、GPU/CPU拷贝布局、RDMA、TP同步。
如果目标平台是Ascend/Android NPU，应把HiCache看作参考设计，运行时挂钩点需要重新寻找。
[Sources]
- https://docs.sglang.io/docs/advanced_features/hicache_design
- https://github.com/sgl-project/sglang/blob/main/python/sglang/srt/managers/cache_controller.py
[/Sources]

## Slide 8
研究问题 | 框架机制 | 端侧适配 | 调度算法 | 验证计划
端侧适配
端侧把“后台I/O”变成前台竞争者：延迟、能耗、热和写放大必须一起算
服务器上空闲的CPU/DRAM/NIC，在端侧往往共享同一功耗与带宽预算。
统一内存
L1/L2可能共用LPDDR
层次由可见性、格式和容量决定
共享带宽
Decode本就memory-bound
预取/写回会抢占内存总线
能耗与热
后台任务并非免费
过热降频会放大尾延迟
闪存约束
UFS容量大但尾延迟高
频繁write-through增加写放大
端侧优化目标
不再是单一 TTFT 最小化，而是：延迟 + SLO违约 + 能耗 + 热节流 + 闪存写入 的多目标约束。
因此静态 wait_complete 或 write_through 在端侧可能“命中更高、体验反而更差”。
Notes: 建议用时：70秒。
统一内存不等于没有层次：加速器直接可见KV、CPU可管理压缩KV、文件系统持久KV仍可能是不同层。
端侧最关键的新增干扰是共享带宽和功耗预算。decode高度依赖内存带宽，因此并行I/O可能增加ITL。
闪存写放大是端侧异步写回必须显式考虑的成本，尤其不能默认每次访问都write-through。
[Sources]
- https://arxiv.org/abs/2508.13231
- https://proceedings.mlsys.org/paper_files/paper/2025/hash/698cfaf72a208aef2e78bcac55b74328-Abstract-Conference.html
- https://arxiv.org/abs/2604.21231
[/Sources]

## Slide 9
研究问题 | 框架机制 | 端侧适配 | 调度算法 | 验证计划
端侧适配
已有工作覆盖分层、加载、压缩；端侧读写联合调度仍有空白
这里是候选研究空隙，不宣称“首个”；开题前还需继续查新和复现。
工作
解决了什么
与本方向的边界
HiCache / Mooncake
三级KV与跨实例复用
服务器集群；策略以规则/阈值为主
SparKV (2026)
端侧：云端KV流式加载 vs 本地计算
侧重读路径；依赖云端KV来源
Bidaw (FAST'26)
Host-SSD两层、计算-存储感知
服务器交互负载；非统一内存端侧
NEO / FlexInfer
CPU offload与phase-aware策略选择
以服务器GPU/CPU执行为中心
KIVI
2-bit KV量化，减少字节数
解决容量，不决定何时读写
候选贡献：本地持久前缀复用 + 统一内存干扰建模 + deadline/value驱动预取 + phase-aware选择性写回
Notes: 建议用时：60秒。
这页一定要诚实：2026年已经出现SparKV和Bidaw，不能把‘端侧KV加载’或‘两级KV缓存’本身当创新。
可收敛的差异是：离线也可工作的本地持久前缀、统一内存上的读写干扰、把flash写放大和热状态纳入控制、同时调度read和write两条队列。
KIVI可以作为正交增强：先减少page字节，再由调度器决定何时搬运；不要把量化和调度混成同一个贡献。
[Sources]
- https://arxiv.org/abs/2604.21231
- https://www.usenix.org/conference/fast26/presentation/hu-shipeng
- https://proceedings.mlsys.org/paper_files/paper/2025/hash/66a026c0d17040889b50f0dfa650e5e0-Abstract-Conference.html
- https://proceedings.mlsys.org/paper_files/paper/2025/hash/698cfaf72a208aef2e78bcac55b74328-Abstract-Conference.html
- https://arxiv.org/abs/2402.02750
[/Sources]

## Slide 10
研究问题 | 框架机制 | 端侧适配 | 调度算法 | 验证计划
调度算法
拟议Edge-HiCache：三层数据面 + 一个可观测、可抢占的EAHS控制器
EAHS = Edge-Adaptive Hierarchical Scheduler；先做精确KV，量化作为后续可选项。
端侧推理运行时
Prefill / Decode
EdgeRadix
page位置 / 热度 / 版本
EAHS控制器
评分 · 截止期 · 预算 · 抢占
L1
加速器可见KV池
FP16/BF16
L2
LPDDR温缓存
可选INT8/INT4
L3
UFS/SSD持久KV
按会话/前缀命名
观测输入
命中长度 / 队列等待 / 实测带宽
前台phase / 温度 / 电量 / 可写预算
控制输出
prefetch · cancel · write · evict · compress
接口最小化：运行时只需暴露prefix match、page load/store、phase与计时/能耗观测。
Notes: 建议用时：60秒。
体系结构拆成数据面和控制面。数据面负责三层page存储与搬运；控制面只根据观测做决策，便于替换底层运行时。
L2是否量化先不作为前提。第一版用精确KV，保证输出等价；如果I/O仍然过大，再接KIVI类量化。
EAHS必须可抢占：foreground decode开始时，应能暂停或取消低收益预取与写回。
[Sources]
- https://docs.sglang.io/docs/advanced_features/hicache_design
- https://arxiv.org/abs/2402.02750
- https://arxiv.org/abs/2604.21231
[/Sources]

## Slide 11
研究问题 | 框架机制 | 端侧适配 | 调度算法 | 验证计划
调度算法
把调度写成“期望计算节省 − 数据移动代价”，避免固定阈值
page i 的价值由前缀长度、复用概率、截止期和当前硬件状态共同决定。
全局目标
min J = p95(TTFT) + α·Erequest + β·FlashWrite + γ·SLOmiss
读收益
Uᵣ(i) = pᵢ · Cᵢ − Rᵢ − λE·Eᵢ − λI·Iᵢ
Cᵢ：避免重算的时间
Rᵢ：从当前层读取的完成时间
Iᵢ：对前台decode的干扰
写收益
U𝓌(i) = pᵢᴴ·(Cᵢ−Rᵢ) − Wᵢ − λF·Wearᵢ − λM·bᵢ/C₃
pᵢᴴ：未来窗口H内复用概率
Wᵢ：写入时间/能耗
bᵢ/C₃：占用持久层容量的机会成本
执行门槛：U > 0 且预计完成时间 ≤ deadline；同时满足内存、I/O带宽、能耗与温度预算
Notes: 建议用时：85秒。
C_i不是常数：前缀越长，避免的线性投影/MLP和二次注意力项越多；应由microbenchmark拟合，而不是手写常数。
p_i由会话内复用、前缀类别、访问间隔和热度估计；R_i由当前层、page大小、队列和带宽在线估计。
I_i是端侧新增核心项，可通过decode ITL对并发I/O带宽的敏感曲线估计。
写收益考虑未来复用与flash成本，使write-through/selective/write-back变成同一效用函数下的特例。
[Sources]
- https://arxiv.org/abs/2508.13231
- https://www.usenix.org/conference/atc25/presentation/wang-jiahao
- https://www.usenix.org/conference/fast26/presentation/hu-shipeng
[/Sources]

## Slide 12
研究问题 | 框架机制 | 端侧适配 | 调度算法 | 验证计划
调度算法
EAHS在线算法：读队列按deadline/value排序，写队列按phase门控
核心原则：read优先于write；前台decode优先于后台I/O；低收益操作随时取消。
① 本地前缀匹配
② 构造连续page候选
③ 估计 C/R/p/deadline
④ 入读队列或本地重算
读队列
Priorityᵣ = Uᵣ / transfer_time + κ / slack
按连续前缀依赖取page；deadline将到则终止/部分采用。
写队列
仅 U𝓌>0 才入队；相邻page合并写
Decode活跃：暂停｜Prefill：限速｜Idle：排空
DECODE
保留总线
抢占全部低优先级写
PREFILL
仅在实测干扰<ε时
重叠读/写
QUEUE SLACK
优先完成即将到期的读
IDLE
合并并排空高价值写
Notes: 建议用时：80秒。
候选必须保持连续前缀依赖：后面的page有价值，前提是前面的page已命中或也被选中。第一版可按前缀顺序扫描，遇到负效用即停止。
读队列使用价值密度和slack共同排序，类似value-aware EDF；写队列不与读队列平权，foreground read和decode可以抢占write。
p_i可先用简单EWMA：会话内次数、最近访问间隔、前缀类别。不要第一版就上强化学习，先建立可解释基线。
[Sources]
- https://arxiv.org/abs/2604.21231
- https://www.usenix.org/conference/fast26/presentation/hu-shipeng
- https://docs.sglang.io/docs/advanced_features/hicache_design
[/Sources]

## Slide 13
研究问题 | 框架机制 | 端侧适配 | 调度算法 | 验证计划
调度算法
一个page是否预取，只需先回答“加载是否比重算更便宜”
以下为演示性假设，不是实验结果；实际参数必须由目标设备microbenchmark测得。
假设
page = 64 tokens；128 KiB/token → 8 MiB/page
L3有效带宽 = 1.5 GB/s；固定开销 = 0.3 ms
R ≈ 8 MiB / 1.5 GB/s + 0.3 ms ≈ 5.9 ms/page
若避免重算 C = 12 ms
U ≈ +6.1 ms → 预取
若总线拥塞使 R = 16 ms
U ≈ −4 ms → 取消并重算
phase门控时间线
0 ms
15
25
40
前台Decode：禁止写回
读预取
计算
写
关键不是“尽早搬”，而是在deadline前、且不伤害前台时完成搬运。
Notes: 建议用时：60秒。
明确强调所有数值是假设，只用来说明break-even逻辑。8MiB/page来自上一页公式：64×128KiB。
如果C大于R且没有显著干扰，读是正收益；如果共享总线拥塞使R上升，就应取消，而不是wait_complete。
时间线说明phase-aware门控：decode期间保护前台，随后利用slack预取，计算完成后在空闲期写回。
[Sources]
- https://docs.sglang.io/docs/advanced_features/hicache_design
- https://arxiv.org/abs/2508.13231
[/Sources]

## Slide 14
研究问题 | 框架机制 | 端侧适配 | 调度算法 | 验证计划
验证计划
先测收益上限，再做复杂算法：三阶段验证能及时否定错误方向
基线必须覆盖HiCache静态策略；指标同时看延迟、命中、干扰、能耗和写入。
阶段A｜1–3周
Microbenchmark + trace模拟
拟合 C(k)、R(b)、干扰曲线
确认break-even区间
→
阶段B｜4–8周
单机原型
SGLang/Jetson或MLC/llama.cpp挂钩
实现EdgeRadix与双队列
→
阶段C｜9–12周
真实端侧验证
Android / Ascend / Jetson择一
测能耗、热与UFS写入
基线
无前缀缓存｜仅L1 Radix｜HiCache三种prefetch × 三种write｜EAHS及消融
指标
p50/p95 TTFT、p95 ITL、层级命中率、无效预取字节、J/request、温度、flash写入量
门槛（暂定）
相对最佳静态基线：p95 TTFT降低≥20%；ITL回退≤5%；能耗不升；写入量较write-through降低≥30%
止损条件：若实测 R ≥ C 的场景占绝大多数，则转向KV压缩/重计算选择，不继续堆调度复杂度。
Notes: 建议用时：80秒。
阶段A最关键：先测目标平台的prefill每token/每page成本、UFS/LPDDR有效带宽与尾延迟、decode对并发I/O的敏感性。
基线要公平：同一cache容量、同一page大小、同一精度，比较静态best_effort/wait_complete/timeout和三种写策略。
门槛是研究目标，不是已取得结果。若无法满足，就应及时否定或缩小问题。
平台表述保留选择空间：先在可控单机环境验证控制器，再根据实验室条件选择Android、Ascend或Jetson。
[Sources]
- https://docs.sglang.io/docs/advanced_features/hicache_best_practices
- https://arxiv.org/abs/2604.21231
- https://www.usenix.org/conference/fast26/presentation/hu-shipeng
[/Sources]

## Slide 15
机制可迁移｜实现需重构｜调度是研究核心
Notes: 建议用时：50秒。
收束三句话：第一，HiCache的元数据、分页和异步状态机值得迁移；第二，CUDA/RDMA实现不能照搬；第三，研究贡献应落在端侧deadline/value/phase-aware的读写联合调度。
请老师重点指导三个选择：目标硬件优先级；是否把KV量化纳入主线；评价中优先TTFT、能耗还是flash写入。
最后强调下一步动作：先做microbenchmark和静态基线，确认收益上限，再实现EAHS。
[Sources]
- https://docs.sglang.io/docs/advanced_features/hicache_design
- https://arxiv.org/abs/2604.21231
- https://www.usenix.org/conference/fast26/presentation/hu-shipeng
[/Sources]